## Slide 1: 網路封包 修正普羅偷摳
LCW

## Slide 2: 問題: 網路只能截到102個訊息,無法滿足Max 14片的狀況
14片需要 8 * 14 =112個字串 至多只能滿足12片

## Slide 3: 色階顯示定義規則 0~7
如出現7,MCU視同為6

## Slide 4
Driving Board
#1 0x50
Driving Board
#1 0x50
Driving Board
#1 0x50
Driving Board
#1 0x50
Driving Board
#1 0x50
Driving Board
#1 0x50
Driving Board
#1 0x50
Driving Board
#1 0x50
Driving Board
#1 0x50
Driving Board
#1 0x50
Driving Board
#1 0x50
6 3 2 1 0 4 5 1
(6 3 2 1 0 4 5 1)
8
亮度轉為八進位
(CD1129)
H
八進位轉為16進位
送出 0xCD 0x11 0x29

## Slide 5: 新版本Protocol
1.開頭需加%%%lcw=
共7個Byte
2.塞滿14片只需
7+3*14= 59Bytes
3.處理字串
舊版102個Byte
新版59個Byte
-50%

## Slide 6: 新版本Protocol 特別狀況

## Slide 7: 如何產生FF FF FF ?
Script檔都給7
(7777777)
H
(FFFFFF)
8

## Slide 8
白哥電腦程式修正需求:
1.新增版本,方便確認是否最新版本
2.新增CHECKBOX
打勾就是走新版本8進位轉16進位版本
沒打勾就是研用舊版本
等測試沒問題再移除舊版本
3.新增下拉選單,選擇停頓狀況,
再看硬體承受狀況
4.Script檔卡 非0~7的狀況
5.Script檔 目前版本為6階(0~5)
修正為7階(0~6)

## Slide 9: Schedule
日期 | 3/14(一) | 3/15(二) | 3/16(三) | 3/17(四) | 3/18(五)
白哥 | 改程式 | 改程式 | 改程式 |  | 
東曄 |  | AI考試 | AI考試(疫苗假) | 串接新程式 | 
東益(D Board) |  | 板子到 |  |  |